## Slide 1
黑线在画面的哪一边？
01
Python + OpenCV 视觉巡线入门
苏筱蕙（Victoria Mitsu）
左侧
中间
右侧
约 10 分钟 基础场景：浅色背景、单条深色线
Notes: 预计 35 秒
先请同学用肉眼判断三张图。今天只解决黑线在画面中的横向位置。先在电脑上理解感知结果，再考虑接入机器人。无需提前掌握控制理论。
示意图为课程绘制，图像示例为教学合成场景。未进行实车验证。

## Slide 2
图像坐标与感兴趣区域
02
x 向右增大，y 向下增大
原图 320 × 240
ROI 起点 y = 144
只取下方 40%，宽度仍为 320
roi = frame[int(H * 0.6):, :]
Notes: 预计 55 秒
说明数组先写行、再写列。下方区域更接近车前方，但这是本课程的观察区域选择，需按实际相机姿态调整。裁剪没有改变宽度，所以横向坐标可继续使用原图的 x。邀请同学指出 ROI 上边界在哪里。
示意图为课程绘制，图像示例为教学合成场景。未进行实车验证。

## Slide 3
反向二值化让黑线成为前景
03
灰度 ≤ 100：255 灰度 > 100：0
灰度图：黑线 20，背景 240
掩膜：白色表示候选前景
_, mask = cv.threshold(gray, 100, 255,
cv.THRESH_BINARY_INV)
Notes: 预计 75 秒
用一个像素做预测：灰度 20 小于阈值 100，因此反向阈值输出 255。背景灰度 240 输出 0。强调掩膜中的白色不是白底，而是我们要找的深色目标。请同学预测灰度恰好为 100 时输出什么，答案为 255。
资料来源
https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html
示意图为课程绘制，图像示例为教学合成场景。未进行实车验证。

## Slide 4
一个候选区域才进入位置计算
04
单个合理区域
多个明显区域
阴影干扰
面积、宽度与候选数量共同约束本例的输入
只选“最大的轮廓”，仍可能把阴影认成黑线
Notes: 预计 70 秒
介绍 findContours 在二值图中找前景边界。先用最小面积排除小噪点，再检查候选数量。当前演示还限制目标占比和宽度。两个显著区域、大面积阴影都会返回 ambiguous。说明这些启发式有局限，不能保证识别所有阴影或路口。
资料来源
https://docs.opencv.org/4.x/d4/d73/tutorial_py_contours_begin.html
示意图为课程绘制，图像示例为教学合成场景。未进行实车验证。

## Slide 5
质心给出横向位置
05
cx = m10 / m00
159.5
239.5
参考中心
黑线质心
W = 320
中心 = 159.5
cx = 239.5
e = (239.5 - 159.5) / 160
= +0.5
计算前检查 m00 > 0，避免除零
Notes: 预计 80 秒
将轮廓矩理解为计算区域分布的一组量，今天只用 m00 和 m10。逐步算出 80 像素的偏移，除以半个画面宽度 160 得到 0.5。这里描述图像坐标，不是偏移了多少厘米。参考中心使用 W 减一再除二，使偶数像素宽度两侧对称。
资料来源
https://docs.opencv.org/4.x/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html
示意图为课程绘制，图像示例为教学合成场景。未进行实车验证。

## Slide 6
偏差的计算与符号
06
M = cv.moments(contour)
if M["m00"] <= 0:
return None
cx = M["m10"] / M["m00"]
center = (W - 1) / 2
e = (cx - center) / (W / 2)
e < 0：黑线在左侧
e = 0：黑线居中
e > 0：黑线在右侧
代码片段位于候选筛选之后
本课先输出方向建议
接入车辆前验证镜像与左右轮定义
Notes: 预计 75 秒
逐行对照上一页公式，说明 return None 是无效结果。这个片段省略了前面的输入与轮廓筛选，完整实现在仓库。讨论方向时，必须先约定图像没有镜像且相机朝前。右转的差速车左轮更快，但视觉偏差不是直接可用的电机 PWM 数值。
资料来源
https://docs.opencv.org/4.x/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html
示意图为课程绘制，图像示例为教学合成场景。未进行实车验证。

## Slide 7
居中与丢线需要不同的输出
07
检测状态 | 偏差 | 方向建议
单条线居中 | 接近 0 | STRAIGHT
没有明显黑线 | None | STOP
多个明显候选 | None | STOP
同样输出 0 会掩盖丢线
无效结果需要独立状态
Notes: 预计 65 秒
问同学：两张图都能算成居中吗？居中有一个可靠目标，丢线没有。用 None 区分缺失的偏差，当前演示建议 STOP。真实机器人还需独立的超时、失效保护和状态机，这里不声称已经实现实车安全控制。
示意图为课程绘制，图像示例为教学合成场景。未进行实车验证。

## Slide 8
改变阈值，观察失败的原因
08
同一张图：背景灰度 120，黑线灰度 20
阈值 80：背景仍为 0
阈值 160：背景也成为前景
先查看掩膜，再解释面积检查为什么拒绝结果
实验时一次只改一个条件，并记录阈值与检测状态
Notes: 预计 75 秒
让同学先预测两种阈值的结果。背景灰度 120 大于 80，所以第一次为 0。120 小于等于 160，第二次变为 255，几乎整个 ROI 都成为前景。程序的面积检查返回 ambiguous。可以改善光照、调参数或比较其他分割方式，但应保存失败样例而不是只展示成功图片。
资料来源
https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html
示意图为课程绘制，图像示例为教学合成场景。未进行实车验证。

## Slide 9
当堂检查与练习
09
W = 320，cx = 79.5
这张图的 e 是多少？
没有黑线时，偏差该填什么？
阈值改变后，先检查哪张图？
课后提交代码、标注图和至少四个案例的实验记录
完整方案、参考实现与资料来源见课程仓库
Notes: 预计 70 秒
给同学十秒手算：79.5 减 159.5 等于负80，除160得负0.5。第二题为 None，并给 STOP 建议。第三题先看二值掩膜。完整内训会让学员补全公式、互测样例并记录失败。最后说明本课的数据是合成教学图，下一步要补真实环境采样与验证。
资料来源
https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html
https://docs.opencv.org/4.x/d4/d73/tutorial_py_contours_begin.html
https://docs.opencv.org/4.x/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html
示意图为课程绘制，图像示例为教学合成场景。未进行实车验证。